四川泸州川南发电有限责任公司

炉水加药PLC控制系统升级改造项目

比价公告

一、比价范围

详见《炉水加药PLC控制系统升级改造技术条件书》

二、比价申请人（投标人）资格要求

1.比价申请人为法人。有下列情形之一，不得在本次比价中同时投标：①法定代表人为同一人；②母公司与其全资子公司；③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；⑤具有投资参股关系的关联企业；⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

2.具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”（提供相关网页截图作为证明材料），没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

3.专业技术、设备设施、业绩经验等方面满足技术条件书要求。

4.已按比价文件要求提供比价保证金。

三、比价文件获取

比价文件一套，请在中国华电集团电子商务平台网（https://www.chdtp.com/）、四川省投资集团有限责任公司（https://www.invest.com.cn/）、四川泸州川南发电有限责任公司（http://www.lzcnfd.com.cn/）网站自行下载。

四、递交投标文件截止时间及方式

1.截止时间：2024年4月19日下午14:00

2.收件方式：现场递交或快件寄送（快件寄送以收到时间为准）。

3.投标文件必须密封并盖章（封面标识“**公司  炉水加药PLC控制系统升级改造项目报价文件”）。

五、投标文件递收地点

1.收件地址：四川省泸州市江阳区江北镇进厂路（四川泸州川南发电有限责任公司行政楼二楼2006-2007室（物资部））。

2.比价人：四川泸州川南发电有限责任公司

3.联系人及联系电话：孟秀强   0830-3628075 /18090160178

技术联系人：陈  春  13982771154

四川泸州川南发电有限责任公司

2×600MW机组

炉水加药PLC控制系统升级改造项目

比价文件

二〇二四年四月

# 比价须知

| 项号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 2×600MW机组炉水加药PLC控制系统升级改造项目采购 |
| 2 | 工程地点 | 四川省泸州市江阳区江北镇 |
| 3 | 比价范围 | 详见《2×600MW机组炉水加药PLC控制系统升级改造技术条件书》 |
| 4 | 承包方式 | 总价承包 |
| 5 | 质量标准 | 满足《2×600MW机组炉水加药PLC控制系统升级改造技术条件书》要求 |
| 6 | 交货要求 | 合同签订时确定 |
| 7 | 资金来源 | 比价人自筹 |
| 8 | 比价申请人资质等级要求 | 见“比价公告第二条合格的比价申请人” |
| 9 | 资格审查方式 | 资格后审 |
| 10 | 投选有效期 | 为：60日历天（从投选截止之日算起） |
| 11 | 比价保证金 | 比价保证金额：人民币贰万元整，到账截止时间2024年4月19日下午14:00 比价保证金存入账户： 户名:四川泸州川南发电有限责任公司 开户银行：工行泸州江阳支行 银行账号：2304343119122102403 |
| 12 | 踏勘现场及标前会议 | 不组织 |
| 13 | 投选文件份数及页码和小签 | 正本一份、电子版本1套（光盘或优盘）。 （1）投选文件从目录第一页开始连续、逐页编页码（包括无任何内容的页），位置：页面底端（正文以下空白处）。 （2）投选人应在编有页码的页面底端小签。小签可签全名，也可只签姓。 |
| 14 | 投选文件提交地点及截止时间 | 投选截止时间：2024年4月19日下午14:00 投选文件递交地点：同“开标地点”。 快件递送以比价人收到时间为准。 未按比价文件要求密封的，逾期送达或未送达指定地点的投标文件，比价人不予受理。 |
| 15 | 开标、评标 | 预计开标时间：2024年4月19日 开标地点：川南发电公司行政楼二楼2005会议室 开标后立即组织评标。 |
| 16 | 评选方法及标准 | 综合评估法 |
| 17 | 履约保证金 | 履约保证金为人民币贰万元整。 |

第一章 比价商务部分

# 1．定  义

1.1 工程项目：2×600MW机组炉水加药PLC控制系统升级改造项目采购。

1.2比价人：四川泸州川南发电有限责任公司。在比价阶段称为比价人，在执行合同阶段称为买方。

1.3比价申请人：指响应比价、参加比价竞争的法人或其他组织。在比价阶段称为比价申请人，在中选以后执行合同阶段称为卖方。

1.4中选人：最终被授予合同的比价申请人。

1.5比价方式：公开比价。

2. 供货范围

详见《四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组炉水加药PLC控制系统升级改造技术条件书》

3. 比价申请人文件的编制

3.1比价申请人文件商务部分应提供以下内容：

3.1.1比价申请人承诺函

比价申请人承诺函（格式）

比价申请人承诺函

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表    （比价申请人名称）    ,在此作如下承诺：

1. 完全理解和接受比价文件的一切规定和要求。

2. 若中标，我方将按照比价文件的具体规定与比价人签订合同，并且严格履行合同义务，按时为项目提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现合同产品质量问题，我方一定尽快更换/退货，并承担相应的经济责任。

3. 在整个比价过程中，我方若有违规行为，贵方可按比价文件之规定给予惩罚，我方完全接受。

若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

我方理解比价人并不一定以最低价中标的结果，并不要求对未中标理由做出任何解释。

比价申请人代表签字:

比价申请人公章:

3.1.2比价申请人法定代表人授权书

比价申请人法定代表人授权书（格式）

比价申请人法定代表人授权书

项目名称:

日期:

致: 四川泸州川南发电有限责任公司

（比价申请人名称）    ,为中华人民共和国合法企业,法定地址                   。

（授权人姓名）特授权（被授权人姓名）代表我公司全权办理针对上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知到达以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤消而失效。

被授权人签名:                      授权人签名:

职务:                              职务:

比价申请人公章:

3.1.3比价申请人关于资格的声明函

比价申请人关于资格的声明函（格式）

比价申请人关于资格的声明函

项目名称:

日期:

致:

我公司愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于比价申请人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司愿为由此而产生的一切后果负责。

特此声明！

比价申请人代表签字:

比价申请人公章：

3.1.4比价申请人资格证明文件

比价申请人资格审查文件

1．合法有效的企业法人营业执照（复印件加盖鲜章）；

2．企业资质证书、安全证书等有关鉴定材料；

3．公司简介（包括组织机构、人员等）；

4．质量保证体系及其质量认证证明；

5．资信证明（提供国家企业信用信息系统“列入经营异常名录信息”、“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”栏目反映的信息复印件并加盖公章）；

6．业绩及目前正在执行合同情况（包括完成情况和出现的重要质量问题及改进措施）；

7．近三年经济行为受到起诉情况；

8．其它文件和资料。

3.2比价申请人文件应包括如下内容：

3.2.1比价申请人应根据比价文件技术条件书编制详细的设计选型、设备及附件供货、技术支持、调试等方案。

3.2.2比价申请人应根据比价文件技术条件书编制详细报价书。

3.3.比价报价

3.3.1比价报价说明

比价申请人应认真仔细阅读比价文件及技术条件书，根据其自身的技术条件、产品性能特点、服务优势等进行报价。

3.3.2比价报价表：

比价报价表

单位：元 (人民币)

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU处理器 | 1756-L71 | 块 | 2 | AB |  |  |  |
| 2 | C网冗余模块 | 1756-CN2R | 块 | 2 | AB |  |  |  |
| 3 | 冗余模块 | 1756-RM2 | 块 | 2 | AB |  |  |  |
| 4 | 冗余模块同步光纤 | 1756-RMC1 | 块 | 2 | AB |  |  |  |
| 5 | 电源模块 | 1756-PA50 | 块 | 2 | AB |  |  |  |
| 6 | 4槽机架 | 1756-A4 | 块 | 2 | AB |  |  |  |
| 7 | 以太网模块 | 1756-EN2T | 块 | 2 | AB |  |  |  |
| 8 | 1756-TBCH | 36针接线端子排 | 块 | 9 | AB |  |  |  |
| 9 | 1756-TBNH | 20针接线端子排 | 块 | 3 | AB |  |  |  |
| 10 | 1786-TPR | 分支器 | 只 | 3 | AB |  |  |  |
| 11 | 1786-RG6 | 同轴电缆 | 米 | 25 | AB |  |  |  |
| 12 | 1786-XT | 终端电阻 | 只 | 4 | AB |  |  |  |
| 13 | UPS电源 | MT1000 | 台 | 1 | 山特 |  |  | 1000VA/600W |
| 14 | 控制柜 | 按本协议5.4节要求 | 面 | 1 |  |  |  | 含空开、电源模件、接线端子、线槽等 |
| 15 | 控制柜IO点调试服务费 | 按本协议5.7节要求 | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 培训费 | 按本协议10节要求 | 人/次 | 4 |  |  |  |  |
| 17 | 总价合计 |  |

法定代表人或其授权人（签字）

投标人名称

投标人（公章）

联系电话

日   期

注：（1）只能有一个有效报价，报价中含13%的增值税（如遇国家调整增值税税率，承包人开具增值税专用发票前，须按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整）。

（2）报价包含完成技术条件书所要求全部工作内容的所有费用。

（3）本报价是满足比价文件的最终报价，任何项目遗漏或供货缺失都由报价方负责。

4．合格的比价申请人（凡任意一项不满足，则为不合格比价申请人）

4.1 比价申请人为独立的企业法人。如有下列情形之一，不得在本次比价中同时投选：

①法定代表人为同一人；

②母公司与其全资子公司；

③母公司与其控股公司（直接或间接持股不低于 30%）；

④被同一法人直接或间接持股不低于30%的两个及两个以上法人；

⑤具有投资参股关系的关联企业；

⑥相互任职（相互任职的职务包括董事长、董事、监事，总经理、副总经理或可能产生利益冲突的职务）或工作的。

4.2在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有生产管理、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。

4.3具有良好的财力、银行资信和商业信誉，没有被国家企业信用信息系统列入“经营异常名录”或“严重违法失信企业名单”，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结、破产状态。

4.4 卖方所提供的设备应具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。

4.5 卖方必须是罗克韦尔自动化（中国）有限公司制造商或授权经销商（提供授权证明文件）。

4.6 已按比价文件要求提供比价保证金（提供付款凭据）。

4.7 不接受对本比价文件付款条件提出差异要求。

5．比价保证金

5.1按前附表要求提供比价保证金。

5.2比价有效期内，中选人得到中选电话通知或收到中选通知书（中选人需要时）后，中选人放弃中选项目、无正当理由不与比价人签订合同、在签订合同时向比价人提出附加条件、更改合同实质性内容或者拒不提交所要求的履约保证金的，比价保证金不予退还；给比价人造成的损失超过比价保证金数额的，中选人应对超过部分予以赔偿。

5.3中选人的比价保证金转为履约保证金，与中选人签订合同后5日内，退还除5.2条所述不退还比价保证金情况外的中选候选人的比价保证金（无息）。

5.4比价申请人需如实填写下列表格，比价时和比价保证金密封在一起递交，以作返还比价保证金之用。

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 法定代表人或比价联系人 |  |
| 通讯地址 |  |
| 开户银行 |  |
| 账号 |  |
| 电话 |  |
| 移动电话 |  |
| 传真 |  |
| 电子邮件信箱 |  |

6. 合同价款

# 合同签订时确定。

7. 付款方式

7.1设备交货完成，产品品牌、规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，现场交接验收合格，卖方开具50%合同金额的收款收据，买方在10个工作日内支付合同金额50%；安装完成并性能验收合格（签订验收合格证书或其它可证明验收合格的文件），卖方开具100%合同金额的增值税专用发票送交买方，买方在20个工作日内支付合同金额40%。

7.2合同金额的10%作为质保金，在产品安装正常运行无问题三年后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

8. 履约保证金

8.1履约保证金金额为贰万元整，由中选申请人比价保证金转来。

8.2全部设备交货验收无误且安装正常运行、性能验收合格后，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

8.3 如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

9.比价报价的时间

见比价须知前附表。

第二章     评审办法

1. 评审机构及成员

1.1本项目成立评审小组。评审工作由评审小组负责。

1.2 评审小组共5人，由比价人的技术、经济专家组成.另设一名监督人员。

2. 评审程序和内容

2.1  阅读比价报价书及有关资料。

对证明具备比价资格的原始文件的复印件（包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证、银行资信证明等）、授权委托书等进行评估。

2.2 比价申请人文件澄清

在必要时，为有助于比价申请人文件的审查、评价和比较，评审小组可以对比价申请人文件有疑问或不清楚的地方进行书面澄清，比价申请人接到评审小组书面澄清问题后，以书面形式将澄清回复传真（或邮件发送给）给评审工作组，工作组再转交评审小组。比价申请人传真的澄清回复应有法定代表人或被授权代表人签字，澄清问题回复作为比价申请人文件的组成部分。

2.3  综合评价与比较

评审应依据评审原则、评审办法，对比价申请人的商务、技术以及报价等，合理地评定打分，统计排序。

2.4  编制评审报告

评审小组完成评审后，应编写评审报告。

3. 评审打分办法

在所有评委对每个比价申请人的每一单项评分中，取评委打分的算术平均值作为该比价申请人的单项得分；计分保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。

3.1 技术评分细则（满分100分，权重0.4，见下附表1）

附表1     技术评分表

| 序号 | 评分项目 | 标准分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类型技改工程业绩 | 20 | 具有近五年内同功能同规模的控制系统升级改造业绩得基本10分； 每增加1套升级改造业绩加2分； 不满足业绩要求不得分。 |
| 2 | 改造技术方案及性能指标 | 40 | 1.方案及技术可行，性能指标满足《技术条件书》要求得分24～32分； 2.方案可靠，技术领先，性能指标优秀，改造方案优于《技术条件书》要求得分32～40分； 3.改造方案不满足《技术条件书》要求不得分。 |
| 3 | 供货周期 | 10 | 1.满足技术条件书供货周期要求的，得基础分6分，每提前10天，加2分，总分不超过10分。 2.不满足技术条件书供货周期要求不得分。 |
| 4 | 安全、质量保证体系及措施 | 15 | 1.安全保证体系网构成完善、安全施工措施合理科学、安全活动内容完整且具有可操作性、可监控性、可追溯性，得9分，其它酌情扣分；未提供安全保证体系，不得分。 2.质量保证体系网构成完善、质量活动内容完整且具有可操作性、可监控性、可追溯性，得6分 3.其它酌情扣分；未提供质量保证体系，不得分。 |
| 5 | 对比价文件的响应程度及比价申请文件的完整规范性 | 15 | 对标书内工作范围、技术要求、人员、安全和质量管理等响应好，且标书编制规范完整可得满分15分；其他酌情扣分，最低不得少于5分。 |
| 合 计 | 100 |

3.2报价评分（满分100分，权重0.6）

3.2.1确定评标价（以总价为评标标准）

评标价为经调整后的比价申请人比价报价。

说明：（1）若因税金不一致，则在评标时修正到同一个标准。

（2）评标价仅作为评审时将各比价申请人比价报价调整到同一水平，以便进行比较，中选后合同价仍然为比价申请人比价报价。

3.2.2 报价得分

比价申请人的最低评标价得分为100分。

各比价申请人的评标价高于有效最低评标价，每高1%扣1分，扣完为止。计算分值时保留小数点后二位。

报价得分＝100-[(评标价－有效最低评标价)/ 有效最低评标价×100]×1。

4.  综合评分

满分为100分，其中技术评分权重为0.40；报价权重为0.60。

比价申请人综合得分=技术得分×0.4+报价得分×0.6。

5.  综合排序的原则

评审小组根据综合得分情况按得分高低进行推荐排序。并推荐得分前二名的为第一、第二候选人。比价人与其中一名签订合同。

6.  附件：

6.1 合同范本《炉水加药PLC控制系统升级改造买卖合同》

6.2 2×600MW机组《炉水加药PLC控制系统升级改造技术条件书》

附件1

炉水加药PLC控制系统升级改造买卖合同

## 买方（甲方）：四川泸州川南发电有限责任公司       签订地点：泸州市江北镇

卖方（乙方）： xxxxxxxxxx　                      拟订时间：20xx年xx月xx日

- 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间等

| 序号 | 产品名称 | 型号规格 | 技术要求 | 主设备 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU处理器 | 1756-L71 | 详见双方签字确认的技术条件书 |  | 台 | ** | xxxx | xxxx | xxxx | 供货范围详见技术条件书 |
| 2 | C网冗余模块 | 1756-CN2R |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 冗余模块 | 1756-RM2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 冗余模块同步光纤 | 1756-RMC1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 电源模块 | 1756-PA50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |

合同金额：¥xxxxx元整，大写：人民币xxxxxxxx元整（含13％增值税，注：乙方开具增值税专用发票前，国家调整增值税税率的，乙方按照调整后的税率开具增值税专用发票；同时，合同总价（即含税价）金额根据增值税税率的调整而进行调整），价格已包含发运至四川省泸州市江北镇电厂现场的运杂费、所有税金等。

交货时间：合同签订生效之后35天内。迟延超过15日，买方有权单方解除合同，并由卖方支付合同总金额10%的违约金。

二、 质量要求、技术标准、卖方对质量负责的条件和期限

卖方所供产品必须符合技术标准及最新中国国家标准、行业标准的技术规定及要求，产品必须是全新的且满足买方技术要求，保证产品在现场设备上的安装及正常使用。

质量保证期3年,买方正常使用的情况下，卖方对产品质量负责, 如产品有质量问题由卖方根据买方的要求选择免费负责修理、更换或退货，经修理或更换后质量保证期从修理完毕或更换后重新计算，并有权扣除部分或全部质保金。

留取质保金金额为合同总金额的10%、质保金支付期限为验收合格（或使用后）三年后。

双方签字确认的《炉水加药PLC控制系统升级改造技术条件书》作为合同附件，与合同具有同等法律效力。

除技术规范文件中另有规定外，卖方交货时应同时交付包括但不限于产品材质证书、产品合格证书、相关检测检验证明及安装使用说明书、操作手册等资料。

三、 交货地点、方式：四川省泸州市江北镇（四川泸州川南发电有限责任公司物资部库房或指定地点），产品全部一次全部交清。

四、 运输方式及到达站(港)和费用负担：运输方式由卖方自定，运输费用由卖方承担，买方签字接收前的运输、装卸风险由卖方承担。

五、 合理损耗及计算方法：无。

六、 包装标准、包装物的供应与回收：符合相关国家标准规定，保障产品搬运、吊装安全的可靠包装，包装物由卖方提供，其费用由卖方承担，包装物不回收。

七、 验收标准、方法及提出异议期限

按合同第二条要求进行验收, 买方的检验验收并不免除卖方的质量责任。

买方在产品到货后应及时进行检验，如有规格、型号、质量等问题应在一个月内提出异议，卖方在接到异议后24小时内答复处理。

八、 随机备品、配件、工具数量及供应办法：必须提供产品正常安装使用的必需附件。

九、 成套设备的安装与调试：卖方须派出技术服务人员现场负责安装调试和试运行，负责调试直至通过验收，（详见技术条件书相关规定），卖方现场工作人员必须遵守中华人民共和国有关安全生产、环境保护等方面法律法规，服从买方(负责人：***)关于安全生产、环境保护、文明施工、厂区出入等相关制度管理。卖方因安全管理不到位，或安全措施未正确完善执行，或工作人员违章等原因于买方生产现场发生人身、设备事故（含损坏甲方设备事故）、环境污染事故，卖方承担相应责任，因此给买方造成的直接损失由卖方负责赔偿。

十、 结算方式及期限

1.设备交货完成，产品品牌、规格、数量及提供的相应文件资料清查无误，现场交接验收合格，卖方开具50%合同金额的收款收据，买方在10个工作日内支付合同金额50%；安装完成并性能验收合格（双方签订验收合格证书或其它可以证明验收合格的文件），卖方开具100%合同金额的增值税专用发票送交买方，买方在20个工作日内支付合同金额40%。

2.合同金额10%作为质保金，在产品安装正常运行无问题叁年后支付（无息，卖方开具相同金额的收款收据）。

3.履约保证金：履约保证金金额为人民币贰万元整。

（1）全部设备交货验收无误且安装正常运行、性能验收合格后，卖方提交的退还履约保证金申请及相应金额收据通过买方审核后14日内，买方向卖方退还通过买方审核的履约保证金；但如还存在合同争端，则履约保证金的有效期应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。

（2）如果合同卖方未能履行合同并给买方造成损失,那么履约保证金将作为对这一损失的补偿而支付给合同买方。

十一、如需提供担保、另立合同担保书，作为本合同附件： 无。

十二、本合同解除的条件

当出现下列情况之一时，即可解除合同：1）买卖双方协商一致。2）卖方产品出现重大质量问题。3）《中华人民共和国民法典》规定的其它情况。

十三、违约责任

1.参见合同附件《炉水加药PLC控制系统升级改造采购技术条件书》中考核条款。

2.其他性质的违约，违约方承担10％合同总金额的违约金。

十四、解决合同纠纷的方式：合同在履行过程中发生争议，由买卖双方协商解决，若协商不成，买卖双方同意向买方所在地人民法院起诉。

十五、其它约定事项 ：买卖双方在合同上经双方的法定代表人（或法定代表人的授权委托人）签字盖章即生效。未尽事宜，双方协商解决。本合同一式四份（正本）,买方执三份，卖方执一份。

| 卖方： xxxxxxxxxx 单位名称（章） 单位地址：xxxxxxxx 邮编：xxxxx 法定代表人： 委托代理人： 联系人： xxxxx 电话：xxxxxxxx 开户行： xxxxxxxxxxxx 账号： xxxxxxxxxxxx 纳税人登记号：xxxxxxxxxxxxx | 买方：四川泸州川南发电有限责任公司 单位名称（章） 单位地址：四川省泸州市江阳区江北镇 电话：0830 362 8054 邮编：646007 法定代表人： 委托代理人： 联系人：xxx 电话：0830 362 8075 传真：0830 362 8000 开户银行：工行四川泸州江阳支行 账号：2304 3431 0912 2102 320 纳税人登记号：915105 007672 85734Q |
| --- | --- |

四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组

炉水加药PLC控制系统升级改造

技术条件书

二0二四年三月

目      录

1、总则	18

2、概况及环境条件	18

3、引用标准	19

4、技术要求	19

5、供货范围	20

6、技术资料	22

7、工程进度	22

8、运输及开箱验收	23

9、技术服务	23

10、培训	23

11、双方责任	24

12、质保及售后服务	24

13、考核细则	25

附件一：炉水加药PLC控制系统升级改造项目分项报价表	25

附件二：差异表	26

附件三：业绩表	26

1、总则

1.1 本技术条件书适用于四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW机组（以下简称买方）炉水加药PLC控制系统升级改造项目，本技术条件书就引用标准、技术要求、供货、工程进度、技术服务、质量保证等方面提出相应要求。

1.2 本技术条件书提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方（供货单位）应保证提供符合本技术条件书和有关最新标准的产品及其相应服务。

1.3 本技术条件书中所要求的设备为最低数量，卖方必须按满足项目功能要求提供系统所需的硬件和软件等全部设备和材料。

1.4卖方应分项报价（分项报价表见附件一），其中的每一项应该无相互关联关系，买方可以根据需要扣除其中的某一单项并相应减少实际支付费用。

1.5 卖方如对本条件书有偏差(无论多么微小)都必须清楚地表示在本条件书的“差异表”中（差异表见附件二），否则买方将认为卖方完全接受和同意本条件书的要求。若本技术条件书前后有不一致的地方，卖方应提前提出澄清，未提出澄清的则以买方的解释为准。若本技术条件书与合同有差异，应按照有利于买方的原则处理。

1.6 设备或系统采用的专利涉及的全部费用均被认为已包含在报价中，卖方应保证买方不承担有关设备或系统专利的一切责任。

1.7 卖方须编制改造方案并报买方审核通过，卖方负责所供产品的设计、制造、出厂检验/试验（产品出厂时应有出厂检验报告）、运输及卸货搬运至买方指定地点；卖方负责系统的现场装配、上电、组态、调试、试运、对买方人员的运行和维护培训工作、质保期后的技术咨询等工作。

1.8 本技术条件书根据买卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

2、概况及环境条件

2.1四川泸州川南发电有限责任公司地址位于四川省泸州市江阳区江北镇境内，距泸州市区边缘直线距离约15km。距江北镇约600m，有一条乡村公路从厂址中间通过，交通较为方便。公司炉水加药系统采用一套冗余的PLC进行控制，硬件使用美国AB Control Logix1756-L6系列产品，编程软件采用Rslogix5000 13.0，上位软件采用INTOUCH9.0，操作系统为Windows 2000和Windows XP。

2.2环境条件

多年平均大气压力：         973.2 hPa

多年平均环境温度：         17.6℃

多年极端最高温度：         40.2℃

多年极端最低温度：         －1.6℃

多年平均相对湿度：         84%

多年最小相对湿度：         21%

地震烈度                   6度

3、引用标准

DL/T 5175-2021 《火力发电厂热工控制系统设计技术规定》

##### DL/T5227-2020 《火力发电厂辅助系统（车间）热工自动化设计技术规定》

##### DL/T 5190.4-2019 《电力建设施工技术规范》第4部分：热工仪表及控制装置

##### DL/T658-2017《火力发电厂开关量控制系统验收测试规程》

##### DL/T 261-2022《火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则》

##### DL/T5182-2021《火力发电厂仪表与控制就地设备安装、管路、电缆设计规程》

ANSI/NEMA ICS4《工业控制设备和系统的端子排》

ANSI/NEMA ICS4《工业控制设备和系统外壳》

GB-50065《交流电气装置的接地设计规范》

GB4943  《信息技术设备的安全》

SAMA PMS 22.1《仪表和控制系统功能图表示法》

ISA RP55.1《数字处理计算机硬件测试》

ANSI/IEEE 488 《可编程仪表的数字接口》

IEEE802   《局域网标准》

4、技术要求

4.1本次炉水加药PLC控制系统升级改造采用AB Control Logix1756-L7系列产品，同时要求将软件系统升级到Rslogix5000 20.0版以上系统平台。

4.2要求升级改造后的控制系统完全满足炉水加药系统生产工艺和控制的需要，下位逻辑程序实现升级且保证与原上位软件INTOUCH9.0实现数据无差错传输；升级后的逻辑程序能稳定运行在Windows 2000和Windows XP系统环境下。

4.3控制系统的设计应采用合适的冗余配置和具有诊断至模件级的自诊断功能，使其具有高度的可靠性。系统整体配置以“不因单个模块的故障影响系统运行”为原则。

4.5 PLC主机设备采用主备冗余方案，当工作的PLC出现故障时，备用PLC无扰切换至正确且工作正常，其自动切换时间≤20ms。

4.6控制系统CPU负荷率低于40%，数据通讯系统的负载容量不超过20%；电源切换过程中确保PLC不重启、不切换，工作正常。

4.7数据通讯协议应包括CRC（循环冗余校验），奇偶校验码等，以检测通讯误差并采取相应的保护措施，确保系统通讯的高度可靠性，应连续诊断并及时报警。

4.8升级改造后的控制系统应保证原有各项设计功能，并满足以下要求：易于组态、易于扩展、控制逻辑清晰、系统运行稳定可靠。

4.9卖方必须是“罗克韦尔自动化（中国）有限公司”的授权经销商。

5、供货范围

5.1卖方按技术要求进行改造供货，并提供相关的技术服务。

5.2卖方所提供的设备应具有高的可靠性、可操作性、可维修性和可扩展性。卖方供货范围内所有设备的选型必须征得买方的认可。

5.3卖方应分门别类提供详细的供货清单，清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本清单未列出和数目不足，卖方仍需在执行合同时补足，且不发生费用问题。

# 5.4、控制柜：

# 1）防护等级：IP53；颜色与凝结水精处理电子间PLC控制柜保持一致；材料：钢板；尺寸：2200（上下H）*800（左右W）*600（前后D）；双安装板，安装板：2.5mm，门厚度：1.5，顶板、底板、后板、侧板厚度：1.2，单位：mm；机柜机架：9折型材。

# 2）具体配置（包含但不限于，满足现场需求）：

# 盘内提供前后风扇和220VAC照明、CEE标准插座（飞利浦品牌）、不锈钢暗锁；

# 下部电缆穿孔盖板，控制柜设电源、信号分开独立的接地铜排，最小尺寸40mm*6mm；

# 装设接线端子，（800个端子（菲尼克斯Typ UK2.5B），分四排：XA1(1~200），XA1(201~400），XA2(1~200），XA2(201~400））；

# 行线槽规划为4排：

# 第一排装设明纬电源模块（输入：200~240VAC； 输出：24VDC，6.5A ）2块；

# 第2排装设施耐德空开（16A（C65N 2P）2个，5A（C65N 1P）1个，2A（C65N 1P）（12个），三孔插座（3个）)；

# 第3排规划为PLC主机架；

# 第4排规划为IO机架。

# 控制柜内IO卡件端子及电源等布线：

# IO卡件端子至接线端子的接线：采用控制电缆（BVR-0.5mm2（黑色））并按买方提供资料要求标识；电源布线：依据现场用电负荷情况选取适合的电源电缆。

# 注：具体需接线的IO卡件如下：（DI（32通道）:4块，DO（32通道）:2块，DO（16通道）:1块，AI（16通道）:(3块），AO（8通道）:(2块）)。

6）控制系统升级主要设备清单如下（包含但不限于，满足现场要求）

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU处理器 | 1756-L71 | 块 | 2 | AB |  |
| 2 | C网冗余模块 | 1756-CN2R | 块 | 2 | AB |  |
| 3 | 冗余模块 | 1756-RM2 | 块 | 2 | AB |  |
| 4 | 冗余模块同步光纤 | 1756-RMC1 | 块 | 2 | AB |  |
| 5 | 电源模块 | 1756-PA50 | 块 | 2 | AB |  |
| 6 | 4槽机架 | 1756-A4 | 块 | 2 | AB |  |
| 7 | 以太网模块 | 1756-EN2T | 块 | 2 | AB |  |
| 8 | 1756-TBCH | 36针接线端子排 | 块 | 9 | AB |  |
| 9 | 1756-TBNH | 20针接线端子排 | 块 | 3 | AB |  |
| 10 | 电源模块 | LRS-150-24 | 台 | 2 | 明纬 | 不低于40%裕量 |
| 11 | 1786-TPR | 分支器 | 只 | 3 | AB |  |
| 12 | 1786-RG6 | 同轴电缆 | 米 | 25 | AB |  |
| 13 | 1786-XT | 终端电阻 | 只 | 4 | AB |  |
| 14 | 控制柜 |  | 套 | 1 |  | 满足本协议5.4节要求 |
| 15 | 空开 |  | 个 | 满足现场要求 | 施耐德 |  |
| 16 | 端子 | Typ UK2.5B | 个 | 满足现场要求 | 菲尼克斯 | 不低于10%裕量 |
| 17 | UPS电源 | MT1000 | 台 | 1 | 山特 | 1000VA/600W |
| 18 | 相关附件 |  | 套 | 满足现场要求 |  |  |
| 19 | 外出培训 |  | 人/次 | 4 |  |  |

7）完成工厂测试并提供测试报告

卖方所提供的设备按照相关标准及工厂标准，对控制设备及附件的性能、零部件、材料等进行全面的工厂测试、100%的试验和检验，并且形成测试检验报告。

测试至少包括以下内容：

a)外观检验（包括漆面附着度、均匀性、色泽、表面光度等）；

b)电气检测:控制柜照明检查、接地检查；

c)控制系统：主备冗余无扰切换试验；

d)IO通道打点测试：每个卡件不少于20%通道；

e)控制柜抗射频干扰能力测试。

8)卖方负责整个炉水加药控制系统升级的组态及PLC控制柜与现场测点调试工作，并保证所供系统是采用统一的方式进行组态，现场测点与程序所规划的IO点一一对应无误，并提供一套完整的满足本条件书要求的程序软件包，包括实时操作系统程序、应用程序、用户程序及性能测试、参数报表。

6、技术资料

6.1 总则：

1)卖方提供的资料应使用中国法定计量单位。技术资料和图纸的文种为中文。卖方提供的图纸和资料随同原文一并提交买方。图纸资料应以中文为准，图纸资料除提供书面文件外还应提供光盘或移动硬盘。图纸应为AutoCAD格式，文本文件应为Word/Excel格式。

2）卖方提供的资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

3）对于其它没有列入合同技术资料清单，确是工程所必需的文件和资料，一经发现，卖方也应及时免费提供。

4）卖方提供的《控制柜原理图、接线端子图》的资料应注明“四川泸州川南发电有限责任公司2×600MW 炉水加药PLC控制系统升级改造”字样。

6.2 技术资料要求

1）本次工程的产品安装手册、用户手册。

2）本次工程升级后的控制柜原理图、接线端子图。

3）升级后的用户程序及网络规划程序。

4）ABPLC编程软件快速入门、通用指令集、冗余系统用户手册。

5）RSLinx用户指南。

6）ControlNet同轴电缆安装与规划、ControlNet光纤介质规划与安装指南、      ControlNet网络规划软件使用说明书。

卖方应在验收通过的两周内提供相关竣工文件和竣工图两套原件，四套复印件及一式四套电子版（不可擦除光盘），其中纸质档案归档质量要求按《科学技术档案案卷构成的一般要求（GB/T 11822-2008）》和《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范（DA/T 28-2002）》执行，电子档案按《电子文件归档与管理规范（GB/T 18894-2002）》执行。

7、工程进度

设备交货时间为合同签订后35天内。改造实际开工时间由买方提前通知，现场施工工期15天。卖方必须配合买方工程进度合理安排施工，保质保量完成上述工作内容。

8、运输及开箱验收

8.1卖方负责将设备运输至买方工厂，并按买方要求搬运至指定地点。

8.2所有模块及卡件等重要物资必须放在标准的纸箱里，不得有重物挤压。做到防潮、防碰撞。

8.3所供产品必须与合同清单中的型号、数量一致，并提供所供产品的原产地证明、出厂检验报告。

9、技术服务

9.1卖方须派出技术服务人员现场负责安装调试和试运行，负责调试直至通过验收。服务人员的工作时间应与买方要求相一致，以满足现场工作要求为前提。未经买方同意，卖方不得随意更换现场服务人员。同时，卖方须及时更换买方认为不合格的卖方现场服务人员。

9.2现场服务人员要具有安全意识、服务意识、质量意识，防止发生人身伤害和设备损坏事故。由于承包方人员违反有关安全工作规程、规定或管理、监管不到位等原因，造成人员伤亡和设备设施损坏事故，责任完全由卖方独立承担。

9.3合同签订后15天内，卖方须提供图纸方案且报买方审核。卖方技术服务人员应向买方进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。卖方应对其所供设备提供安装和调试监督的重要工序表，交由买方对施工情况进行确认和签证，否则不能进行下一道工序。如因卖方技术服务人员失误而发生问题，卖方负全部责任。

10、培训

10.1.卖方提供针对买方同系列型号PLC的厂家技术培训，培训包括工厂培训和现场培训等。

10.2.卖方教员应负责教会买方学员掌握培训课程的内容，并解答学员在培训过程中提出的有关问题。

10.3.卖方应向学员提供必要的技术数据、图纸、设备、仪表和安全防护用具，并允许学员培训期间携带笔记本，同意拷贝相关技术数据和有关文件资料回厂。

10.4.培训的所有费用应包含在合同价格中，包括教员工资、教材、技术资料，以及买方所在地培训的学员所需的往返车票、生活、食宿、当地交通、培训用品等。

10.5买方派人员参加在卖方组织的培训地点进行培训，培训对象为PLC控制系统维护人员。

人数：4人三天，即4人参加三天的培训。

10.6培训内容至少应有下列内容（包括不限于此）

- PLC控制系统软件安装；

- PLC控制系统网络通讯配置；

- PLC控制系统通用逻辑组态；

- PLC控制系统常见故障处理。

11、双方责任

11.1卖方负责炉水加药控制系统升级的硬件和组态，确保安装调试后各项性能指标满足要求；

11.2卖方负责配合完成对原炉水加药控制柜IO点重新标识的工作和升级后炉水加药控制柜IO点与现场测点对应的调试工作，确保升级后控制柜内的IO点与原控制柜内IO点一致；

11.3卖方技术人员的安全、差旅、住宿、餐饮等均由卖方自行负责。

11.4卖方负责对买方技术人员的培训指导工作，针对本系统的理论、操作、运

行和维护提供培训课程。

11.5卖方无偿提供软件的备份和所有密码、操作说明、工程图纸等技术资料。

11.6买方应积极协调、配合卖方控制系统的安装调试工作。

其他未尽事项，双方协商解决。

12、质保及售后服务

12.1卖方所供的系统软件终身（15年以上）免费并提供终身（15年以上）免费升级服务。

12.2卖方为所供系统提供三年质保，质保期自系统在卖方安装完毕，通过验收程序并正式交付买方使用时方开始计算。

12.3在质保期内，卖方需及时免费更换或修理任何不是由买方人员非正常操作而损坏的元件。

12.4在质保期内，卖方接到买方电传24小时内派技术人员到达现场，到达工作现场六小时内保证系统恢复正常工作。

12.5在质保期后，卖方应满足买方对所供产品的技术咨询和备件的有偿供给。

在质保期后，卖方保证向买方提供合格的备品备件（优惠价格），不能以任何原因停供备品备件，且保证本改造项目所有各类备品备件价格总和不得超过与买方签订的本合同售价。

13、考核细则

卖方应根据实际情况，作好安全、质量、环境和进度管理，若有违反，买方将根据公司管理规定进行考核，包含但不仅限于：

13.1未按时供货的，处罚责任单位1000元/天。

13.2未按时提供设计安装图纸资料，处罚责任单位500元/天。

13.3未按时完成改造方案，处罚责任单位500元/天。

13.4未按时完成整改工作，处罚责任单位1000元/天。

13.5未按时竣工，处罚责任单位1000元/天。

13.6未按时提交竣工资料，处罚责任单位500元/天。

13.7未按要求完成质保工作，处罚责任单位1000元/天。

附件一          炉水加药PLC控制系统升级改造项目分项报价表

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 价格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPU处理器 | 1756-L71 | 块 | 2 | AB |  |  |
| 2 | C网冗余模块 | 1756-CN2R | 块 | 2 | AB |  |  |
| 3 | 冗余模块 | 1756-RM2 | 块 | 2 | AB |  |  |
| 4 | 冗余模块同步光纤 | 1756-RMC1 | 块 | 2 | AB |  |  |
| 5 | 电源模块 | 1756-PA50 | 块 | 2 | AB |  |  |
| 6 | 4槽机架 | 1756-A4 | 块 | 2 | AB |  |  |
| 7 | 以太网模块 | 1756-EN2T | 块 | 2 | AB |  |  |
| 8 | 1756-TBCH | 36针接线端子排 | 块 | 9 | AB |  |  |
| 9 | 1756-TBNH | 20针接线端子排 | 块 | 3 | AB |  |  |
| 10 | 1786-TPR | 分支器 | 只 | 3 | AB |  |  |
| 11 | 1786-RG6 | 同轴电缆 | 米 | 25 | AB |  |  |
| 12 | 1786-XT | 终端电阻 | 只 | 4 | AB |  |  |
| 13 | UPS电源 | MT1000 | 台 | 1 | 山特 |  | 1000VA/600W |
| 14 | 控制柜 | 按本协议5.4节要求 | 面 | 1 |  |  | 含空开、电源模件、接线端子、线槽等 |
| 15 | 控制柜IO点调试服务费 | 按本协议5.7节要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 16 | 培训费 | 按本协议10节要求 | 人/次 | 4 |  |  |  |

附件二                     差异表

| 序号 | 询价文件 | 应价文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |

附件三 、业绩表（卖方填写）

| 序号 | 业绩 | 证明单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |